| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ |
| --- |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Демонтажные работы. |
| 1 | Демонтаж дубового паркетного пола в кинозале, мраморном зале, буфет | м 2 | 106 |
| 2 | Демонтаж покрытий из линолеума кинофойе | м 2 | 70 |
| 3 | Демонтаж дощатого пола в буфете, гримуборной | м 2 | 110 |
| 4 | Демонтаж покрытий пола из керамогранитных плит кинокассы | м 2 | 6 |
| 5 | Демонтаж покрытий пола мраморного зала, служебных помещений, гримуборных | м 2 | 350 |
| 6 | Демонтаж водосточных труб из оцинкованной стали диаметром 144мм | мп | 512 |
| 7 | Демонтаж стропильных конструкций | мп | 1800 |
| 8 | Демонтаж обрешётки | М2 | 4000 |
| 9 | Демонтаж кровли здания | м 2 | 4000 |
| 10 | Демонтаж старого штукатурного слоя | м 2 | 950 |
| 11 | Демонтаж системы дымоудаления | шт | 1 |
| 12 | Демонтаж системы вентиляции | шт | 1 |
| 13 | Демонтаж вентиляционных каналов | шт | 20 |
| 14 | Расчистка стен фасада от старой краски | М2 | 6552 |
| 15 | Расчистка оконных блоков с прямолинейным верхом | М2 | 291 |
|  | Общестроительные реставрационные работы |
| 16 | Реставрация декоративных элементов фасадов из гипсобетона | М2 | 220 |
| 17 | Реставрация карнизной части фасада | мп | 510 |
| 18 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса высококачественная фасада минеральной штукатуркой Климасан – W толщиной 2 см или эквивалент | М2 | 800 |
| 19 | Финишная штукатурка фасада мелкозернистой штукатуркой Кайм Универсальной, армированной стекловолокном толщиной 3 мм или эквивалент | М2 | 6552 |
| 20 | Высококачественная окраска фасада материалами Кайм или эквивалент | М2 | 6552 |
| 21 | Высококачественная окраска оконных блоков с прямолинейным верхом масляной краской Тиккурила или эквивалент (347 шт) | М2 | 291 |
| 22 | Замена бетонных ступеней (бар мраморного зала) | М3 | 1,8 |
| 23 | Монтаж деревянных стропильных конструкций сечением 60мм | мп | 2100 |
| 24 | Монтаж металлических стропильных конструкций | т | 7 |
| 25 | Устройство обрешетки сплошной из досок толщиной 50 мм | М2 | 4000 |
| 26 | Монтаж кровли из оцинкованной листовой стали с настенными желобами и свесами | М2 | 4000 |
| 27 | Укладка утеплителя толщиной 100 мм «Изовер» или эквивалент | М2 | 3533 |
| 28 | Монтаж водосточных труб из оцинкованной стали диаметром 140мм | мп | 512 |
| 29 | Монтаж воронок водосточных труб из оцинкованной стали диаметром 140 мм | шт | 35 |
| 30 | Установка отливов водосточных труб из оцинкованной стали диаметром 140 мм | шт | 35 |
| 31 | Установка системы обогрева кровли и водосточных труб | мп | 1024 |
| 32 | Монтаж вентиляционных каналов | шт | 20 |
| 33 | Облицовка цоколя гранитными плитами размером 1300мм х 600мм толщиной 40 мм | М2 | 16 |
|  | Общестроительные реставрационные работы-интерьер |  |  |
| 34 | Воссоздание чугунного ограждения лестничного марша лестничной клетки | мп | 2 |
| 35 | Оштукатуривание поверхности стен высококачественной штукатуркой | М2 | 950 |
| 36 | Устройство основания из березовой фанеры I сорта под паркет | М2 | 106 |
| 37 | Устройство дубового паркета мраморного зала, кинофойе, по фанерному настилу толщиной 12 мм. | м2 | 106 |
| 38 | Устройство покрытий из керамогранитных плит толщиной 3 см кинокассы и кинофойе (санузел) по бетонному основанию | м2 | 22 |
| 39 | Устройство покрытий полов из сосновой доски толщиной 50 мм буфета, гримуборных | м2 | 110 |
| 40 | Устройство пола сцены из палубного бруса по лагам толщиной 60 мм. Из соснового бруса. | м 2 | 273 |
| 41 | Устройство современного напольного покрытия для танцев типа «Грабо» толщиной 1,4 мм или эквивалент | м 2 | 270 |
| 42 | Окраска деревянных полов гримуборных краской Тиккурила или эквивалент | М2 | 117 |
| 43 | Высококачественная окраска поверхностей потолка мраморного зала, гримуборных, подсобных помещений, кинозала, кинофойе, кинокасс, буфета, краской Тиккурила или эквивалент | М2 | 576 |
| 44 | Высококачественная окраска оштукатуренных поверхностей, краской Тиккурила или эквивалент | М2 | 950 |
| 45 | Облицовка стен из керамической плитки многоцветной в кинофойе (санузел) | М2 | 50 |
| 46 | Оклейка тканями стен (бар мраморного зала) | М2 | 104 |
| 47 | Устройство откосов дверных проемов | пм | 20 |
| 48 | Монтаж деревянных дверных полотен | шт | 9 |
| 49 | Реставрация витражей бара мраморного зала, декорационного зала | М2 | 22 |
| 50 | Реставрация бра из бронзы | шт | 16 |
|  | Архитектурное и интерьерное освещение |
| 51 | Монтаж электрической арматуры на фасадах зданий | мп | 200 |
| 52 | Монтаж светильников архитектурного освещения на фасадах | шт | 36 |
|  | Вентиляция, кондиционирование, дымоудаление в театральном зале |
| 53 | Монтаж коробов системы дымоудаления из оцинкованной стали | мп | 120 |
| 54 | Монтаж коробов системы вентиляции из оцинкованной стали | мп | 284 |
| 55 | Монтаж дымовых люков | шт | 4 |
| 56 | Монтаж установки централизованного кондиционирования | шт | 1 |
| 57 | Монтаж трубопроводной арматуры системы кондиционирования | мп | 420 |
| 58 | Монтаж вентиляционных установок | шт | 6 |
| 59 | Монтаж системы рекуперации | шт | 1 |
| 60 | Монтаж системы управления климатического контроля | шт | 1 |
|  | Водоснабжение |
| 61 | Устройство пластиковых водопроводных труб диаметр 20 мм | мп | 520 |
| 62 | Устройство смесителей типа «Тюльпан» | шт | 2 |
|  | Канализация в КИНОФОЙЕ |
| 63 | Монтаж унитазов фаянсовых типа «Тюльпан» | шт | 2 |
| 64 | Монтаж сушилок для рук | шт | 2 |
| 65 | Монтаж фаянсовых раковин для мытья рук | шт | 2 |
| 66 | Монтаж пластиковых труб системы канализования диаметр 100 мм. | мп | 20 |
|  | Тепловой пункт |
| 67 | Монтаж теплового узла с автоматическим погодным регулированием | шт | 1 |
|  | Электроснабжение и электроосвещение КИНОЗАЛА И КИНОФОЙЕ |
| 68 | Устройство вводного распределительного устройства Legrand или эквивалент | шт | 1 |
| 69 | Устройство промежуточных распределительных щитов Legrand или эквивалент | шт | 1 |
| 70 | Устройство распределительных коробок Legrand или эквивалент | шт | 4 |
| 71 | Монтаж электрических розеток Legrand или эквивалент в КИНОФОЙЕ | шт | 4 |
| 72 | Монтаж выключателей электроосвещения Legrand или эквивалент | шт | 6 |
| 73 | Монтаж электропроводной арматуры в стальной трубе | мп | 150 |
|  | Охранная сигнализация |
| 74 | Устройство системы управления сигнализацией | шт | 1 |
| 75 | Монтаж охранных извещателей | шт | 360 |
| 76 | Монтаж слаботочных сетей | мп | 19000 |
|  | Пожарная сигнализация |
| 77 | Устройство системы управления сигнализацией | шт | 1 |
| 78 | Монтаж пожарных извещателей | шт | 320 |
| 79 | Монтаж слаботочных сетей | мп | 15100 |
|  | Автоматизация вентиляции |
| 80 | Монтаж щита управления | шт | 1 |
| 81 | Монтаж датчиков давления и температуры | шт | 4 |
| 82 | Монтаж измерительных приборов | шт | 6 |
|  | Оборудование структурированной кабельной системы (СКС) |
| 83 | Монтаж коммутационного оборудования | шт | 2 |
| 84 | Монтаж кабельных линий | мп | 1900 |
|  | Система оповещения и управления эвакуацией |
| 85 | Монтаж слаботочных линий | мп | 3600 |
| 86 | Установка информационных табло с автономной системой электроснабжения | шт | 144 |
| 87 | Установка речевых извещателей | шт | 144 |
|  | Система телевизионного наблюдения |
| 88 | Устройство кабельных линий | мп | 1020 |
| 89 | Монтаж телекоммуникационного оборудования | шт | 64 |
| 90 | Устройство системы управления | шт | 1 |
|  | Автоматическое пожаротушение |
| 91 | Устройство системы управления | шт | 1 |
| 92 | Монтаж систем порошкового тушения | шт | 52 |
| 93 | Монтаж автоматической дренчерной системы | шт | 2 |
| Обеспечение доступа для маломобильных групп населения |
| 94 | Устройство пандусов | шт | 6 |
| 95 | Монтаж тактильных полос | мп | 450 |
| 96 | Устройство поручней | мп | 400 |
| 97 | Монтаж унитаза для инвалидов с подлокотниками | шт | 4 |
| 98 | Монтаж подъемника | шт | 2 |
|  | Обеспечение антитеррористической безопасности |  |  |
| 99 | Устройство системы контроля доступа | шт | 2 |
| 100 | Установка стационарного арочного металлодетектора | шт | 1 |

Примечание:

При выполнении работ руководствоваться положениями и требованиями законодательства Российской Федерации: Федеральным законом от 25.06.2002 N 73-ФЗ  «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Федеральным законом «О техническом регулировании» №184–ФЗ от 27.12.2002г., Гражданским и Градостроительным кодексами РФ и другим действующими нормативными правовыми актами РФ.

Все материалы, используемые при ремонтно-реставрационных работах должны иметь необходимые сертификаты соответствия.

Работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТов, СНиПов и иных требований, предусмотренных законодательством РФ.